Инструкция по сборке

Содержание

Раздел                                                                                                  Страница

- Содержание…………………………………………………………...1

- Инструкция по сборке………………………………………………..2

- Использование устройства…………………………………………..5

- Рекомендации и меры предосторожности………………………….7

- Настройка пружины………………………………………………….8

- Перечень компонентов………………………………………………9

- Права на использование……………………………………………16

Инструкция по сборке

Pumpbike упакован в переносную сумку, застегивающуюся на молнию для облегчения транспортировки и хранения устройства. После открытия упаковки необходимо достать части  Pumpbike и подготовить их к сборке. Если вы уже выполняли сборку устройства, вам понадобится 2-3 минуты, новичку же необходимо больше времени для осуществления сборки и изучения функционирования устройства.

После изучения сборки и работы устройства вы легко справитесь с этим в следующий раз, помните, что Pumpbike – оригинальный продукт, не имеющий аналогов, поэтому ознакомление с процессом его сборки и работы необходимо.

- Разместите «поплавок» на полу, приготовьте входящие в комплектацию болты и инструменты.

- Закрепите заднюю горизонтальную панель с скобах на задней части поплавкового элемента. Вставьте болты в отверстия (убедитесь в соответствующей длине болтов), затем стяните скобы для фиксации горизонтальной панели.

- Установите нижний элемент, поддерживающий руль, в соответствующем месте на верхней части поплавкового элемента. Болты, используемые для этого, могут показаться недостаточно длинными, разместите руку под основным элементом, поддерживая его, для лучшей фиксации болтов. После установки болтов затяните их для фиксации нижнего поддерживающего элемента.

- Закрепите основной поддерживающий элемент на нижнем поддерживающем элементе, который только был установлен на поплавковом элементе. Для установки элемента сдвигайте поддерживающую стойку вниз в направлении нижнего поддерживающего элемента, поддерживающие элементы соединяются с помощью полой секции. Закрепив поддерживающий элемент вверху, зафиксируйте его внизу на поплавковом элементе с помощью короткого шурупа.

- Затем закрепите руль на верхней части длинного поддерживающего элемента. Убедитесь, что руль находится на той же стороне, что и «вилка» на другом конце поддерживающего элемента. Эта часть будет верхней частью поддерживающего элемента. Руль фиксируется с помощью защелки.

- Переверните Pumpbike, уложив его на руль и заднюю горизонтальную панель, это поможет настроить нижнюю часть устройства, а также облегчит установку крыльев.

- Перейдите к установке переднего крыла, возьмите алюминиевое крыло и разверните его (первоначально крыло находится в свернутом состоянии), в нижней части крыла есть пластиковая кнопка, которая фиксируется поворотом монетой или отверткой. Убедитесь в хорошей фиксации крыла, так как при использовании устройства это очень важно. Если какая-то часть крыла повреждена, замените ее, при ее переломе передняя часть крыла может быть потеряна. Установите Skimmer, переднюю часть крыла, на «вилку», затем убедитесь в возможности движении крыла вверх-вниз.

- Теперь можно установить основную часть переднего крыла на «вилку» на конце поддерживающего элемента. Установите крыло на «вилку», затем пальцами откройте пластиковую «вилку» для фиксации крюка в соответствующем отверстии. После фиксации обеих концов крыла рекомендуется сжать «вилку» для фиксации соединения.

9. Для правильной установки задних опор необходимо знать, на какую сторону устанавливать данную опору, для облегчения установки опоры маркированы R/H и L/H. Если опоры установлены неправильно, заднее крыло может быть закреплено только «задом наперед», таким образом, устройство вообще не будет функционировать.

10. Опоры фиксируются соответствующими болтами к горизонтальной панели. Если опора установлена правильно, гладкий ее край находится наверху, а острый – направлен вниз.

11. Заднее крыло крепится к опорам, заостренная область крыла должна находиться сзади. Крыло состоит из трех частей, основная алюминиевая часть и две пластиковые детали, которые делают конструкцию крыла законченной. После установки пластиковых деталей крыло необходимо прикрепить к опорам с помощью соответствующих болтов (болты с куполообразными головками). После фиксации крыла к опорам Pumpabike готов к использованию.

Полная сборка

Использование устройства

При применении устройства используйте подходящую одежду и обувь (сланцы или сандалии). Это устройство используется для развлечения, его использование отличается от всех известных водных видов спорта. Если вы занимались каким-либо водным видом спорта, вам легче будет овладеть Pumpbike, хотя это не так существенно, так как исследования показали, что данное устройство не имеет аналогов, поэтому время, затраченное на обучение, очень индивидуально. Большинству людей необходимо сделать 3-5 попыток, для того, чтобы научиться использовать Pumpabike, некоторым же достаточно одной попытки. До обретения необходимых навыков рекомендуется передвигаться на короткие дистанции недалеко от стартовой точки.

1. Начало движения с опоры.

- Подойдите как можно ближе к краю воды, как если бы вы готовились к прыжку в бассейн.

- Удерживая Pumpabike с помощью рук, как показано на рисунке, поместите большое заднее крыло на поверхность воды.

- Поставьте одну ногу на поплавковый элемент, затем перенесите вес устройства на ногу, удерживая заднее крыло на поверхности воды. Это легко сделать, если опоры устройства находятся на краю опоры для старта.

- Плавно спустите устройство на воду, пока переднее крыло не коснется воды, затем оттолкнитесь от края опоры для старта, и Pumpabike начнет движение (очень важно произвести отталкивание от опоры, в противном случае устройство не наберет нужную скорость для движения).

2. Спуск устройства на воду, отталкивание и управление.

- Как было описано выше, после помещения переднего крыла в воду можно начинать движение. Важные указания:

- перед толчком поместите переднее крыло в воду;

- помещая переднее крыло в воду, удерживайте заднее крыло ногой на поверхности воды;

- устройство начнет движение, если произведен хороший толчок.

Отталкивание от опоры обычно вызывает трудности у новичков. Просто расслабьтесь, опустив устройство в воду, затем мягко оттолкнитесь, если был сделан хороший толчок, дальнейшее управление не вызовет затруднений.

- Отъехав от точки старта, начинайте прыжки вверх-вниз, это приведет к движению устройства по воде, так как Pumpbike оснащен специальным механизмом, позволяющим ему передвигаться по воде с помощью прыжков наездника.

- Во время начала движения держите устройство строго горизонтально, для выполнения поворота просто перенесите свой вес на нужную сторону.

3. Рекомендации по использованию и движения тела.

- После стартового отталкивания начинайте прыжки после того, как устройство начнет движение по воде.

- Прыжки выполняйте, стоя на цыпочках, если прыжки выполняются на всей поверхности ступни, движение устройства будет неравномерным.

- Для движения с низкой скоростью выполняйте легкие частые толчки. Для движения с высокой скоростью выполняйте сильные редкие толчки. Набирание скорости происходит, так как во время толчка наездник передает часть своей энергии воде.

- Движение устройства однообразно, ключевым моментом является то, что необходимо удерживать устройство в горизонтальном положении, кроме тех случаев, когда необходимо выполнить поворот.

- Выполняя поворот, делайте толчки более сильными.

- Не переносите вес на руки во время движения, руки используются лишь в качестве поддержки.

- Обучение рекомендуется производить в бассейнах или на территориях, где можно легко вернуться в начальную точку, также не рекомендуется обучаться в ветреную погоду, так как езда при сильном ветре требует большей затраты сил.

4. Плавание с устройством.

- Если вы упали в воду, восстановите дыхание, держась за поплавковый элемент.

- Для плавания с Pumpbike, используйте его в качестве доски для серфинга, управляя им для движения в нужном направлении. Извлеките переднее крыло из воды, убедитесь, что оно направлено вперед, это поможет быстрее добраться до исходной точки.

- Самое главное: во время плавания все крылья устройства должны двигаться в привычном направлении, например, если вы захотите протащить Pumpabike в воде боком, это окажется весьма трудным.

5. Извлечение устройства из воды.

- После того, как вы вернулись в исходную точку, поверните Pumpbike «задом наперед».

- После этого приподнимите устройство и выйдите из воды.

- После извлечения устройства из воды поставьте его вертикально, руль направлен вверх, это сделает просушку устройства быстрой, а также подготовит его к дальнейшему использованию.

Рекомендации и меры предосторожности

Меры предосторожности:

- Водные виды спорта довольно опасны. Если у вас низкий уровень общего здоровья, или есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом перед использованием Pumpbike.

Pumpbike – это анаэробное устройство.

- При использовании Pumpbike используйте подходящую одежду и обувь.

- Не пользуйтесь устройством, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Не пользуйтесь устройством при неблагоприятных погодных условиях.

- Не рекомендуется пользоваться устройством людям, не умеющим плавать.

- Обучайтесь пользоваться устройством недалеко от берега.

- Во время движения устройства его крылья находятся под водой, поэтому необходимо избегать мелководья, а также участков воды, на которых возможно возникновение подводных препятствий, так как это может повредить части устройства, а также привести к несчастному случаю.

- Крылья устройства на задней части имеют острые края, не прикасайтесь к ним, так как это может привести к травме.

- Перед использованием устройства убедитесь в плотной фиксации болтов и других укрепляющих элементов, ослабленные фиксирующие элементы могут привести к повреждению устройства и к травме.

- Скорость движения Pumpbike – до 9 метров в секунду (27 футов), поэтому устройство может поранить пловца. Пользуйтесь устройством вдали от пловцов.

- Максимальный вес пользователя – 108 кг.

- Если вы упали в воду, заберитесь на поплавковый элемент и плывите к берегу, используя его в качестве доски для серфинга.

- Если вода проникла внутрь поплавкового элемента, это может свидетельствовать о его поломке.  Тщательно проверьте поплавковый элемент на наличие видимых дефектов, при необходимости замените поплавковый элемент. Не используйте устройство, если поплавковый элемент поврежден или наполнен водой.

- При возникновении вопросов по использованию продукта свяжитесь с менеджером.

- Не буксируйте устройство сзади лодки или другого судна.

Рекомендации по использованию:

- После того, как вы произвели полную сборку Pumpbike и надели соответствующую одежду, найдите устойчивую платформу для старта, находящуюся на 300-500 мм над уровнем воды.

- Поместите Pumpbike в воду на глубину 100 мм.

- Встаньте одной ногой на край платформы.

- Другой ногой встаньте на платформу Pumpabike.

- Перенесите свой вес на ногу, находящуюся на устройстве.

- Если вы устойчиво стоите на Pumpabike, поместите переднее крыло в воду, оставив заднее крыло на поверхности воды.

- Когда переднее крыло коснулось воды, необходимо оттолкнуться, это заставит Pumpabike «взлететь». Это очень важный этап.

- После первого толчка начинайте непрерывно прыгать на носочках (не на полной стопе).

- 80% усилий должны приходиться на заднюю часть устройства, 20% - на переднюю. Усилие должно быть направлено ВНИЗ.

- Наслаждайтесь использованием Pumpbike, расслабьтесь, и его использование станет легким и не потребует приложения больших усилий.

- Чем чаще толчки, тем медленнее будет скорость устройства, для развития максимальной скорости необходимо производить сильные редкие толчки.

- Если вы неопытный пользователь, освойте езду по прямой линии, а затем пробуйте выполнять резкие повороты.

Применение устройства:

- Учитесь использовать Pumpabike в безветренную погоду или в большом бассейне. Ветер затруднит процесс обучения.

- Рекомендуется производить настройку пружины. Возможна комплектация устройства различными пружинами. Пружина настроена оптимально, если ее сжатие составляет 75%. Увеличение показателя приведет к проваливанию устройства, уменьшение сделает езду более трудной.

- Использование устройства при сильном ветре затруднено, но возможно.

- Использование невозможно, если части крыла повреждены.

- Если устройство применяется в море, не используйте его во время шторма.

- Если перед вами двигается еще один Pumpbike, будьте внимательны, впередиидущий Pumpbike  оставляет за собой достаточно крупные волны.

- Перед приближением к платформе снизьте скорость.

- Использование устройства в пресных водах труднее его использования в море.

Настройка пружины.

Рекомендуется произвести настройку пружины, расположенной под поплавковым элементом, так как это влияет на управление устройством, пружина настраивается соответственно весу пользователя.

Настройка:

- Настройка пружины заключается в корректировке ее жесткости.

- Если во время использования устройства пружина легко проваливается и кажется слишком мягкой, необходимо подкрутить гайку с накаткой по часовой стрелке до достижения необходимой жесткости пружины.

- Если во время использования устройства заднее крыло почти не двигается, значит, пружина слишком жесткая, что затрудняет использование Pumpbike, необходимо подкрутить гайку с накаткой против часовой стрелки для снижения жесткости пружины.

- При необходимости Вы можете заменить пружину, если пружина, входящая в комплектацию, вас не удовлетворяет.

Перечень компонентов

ASS-00-2

| Номер | Документ | Заголовок | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2РВ000100А | Основная часть | 1 |
| 2 | 2РВ000200А | Передняя часть | 1 |
| 3 | 2РВ000300А | Устройство для установки задних стоек | 1 |
| 4 | 2РВ000301А | Левая задняя стойка | 1 |
| 5 | 2РВ000302А | Правая задняя стойка | 1 |
| 6 | 2РВ000400А | Основная вертикальная стойка | 1 |
| 7 | 2РВ000500А | Поддерживающий элемент | 1 |
| 8 | 2РВ000600А | Руль | 1 |
| 9 | 2РВ000700А | Горизонтальная панель | 1 |
| 10 | 2РВ000800А | Крыло | 1 |
| 11 | 2РВ000811А | Левая часть крыла | 1 |
| 12 | 2РВ000812А | Правая часть крыла | 1 |
| 13 | 2РВ000900А | Заднее подводное крыло | 1 |
| 14 | 2РВ001000А | Болт и гайка | 1 |

Основная часть

ASS-01-3

| Номер | Документ | Заголовок | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3РВ000110А | Поплавок | 1 |
| 2 | 3РВ000111А | Защита от влажности для поплавка | 2 |
| 3 | 3РВ000121А | Платформа для ног | 1 |
| 4 | 3РВ000122А | Передний соединяющий элемент | 1 |
| 5 | 3РВ000123А | Распорка | 2 |
| 6 | 3РВ000124А | Задний соединяющий элемент | 2 |
| 7 | 3РВ000125А | Наконечник стойки | 8 |
| 8 | 3РВ000131А | Нижний конец большой пружины | 1 |
| 9 | 3РВ000132А | Элемент для настройки большой пружины | 1 |
| 10 | 3РВ000133А | Нижний конец большой пружины | 1 |
| 11 | 3РВ000151А | Задняя ось для распорки 317 мм | 1 |
| 12 | 3РВ000152А | Задняя ось для распорки 310 мм | 1 |
| 13 | 3РВ000153А | Задняя ось для распорки 296 мм | 1 |
| 14 | 3РВ000154А | Задняя ось для распорки 210 мм | 1 |
| 15 | 3РВ000161А | Большая пружина | 1 |
| 16 | 3РВ000162А | Ось большой пружины | 1 |
| 17 | 3РВ000163А | Узел распорки | 1 |
| 18 | 3РВ000164А | Фиксирующая ось | 4 |
| 19 | 3РВ000181А | Соединитель | 1 |
| 20 | 3РВ000182А | Нескользящая прокладка | 1 |
| 21 | 3С0106030А | Болт для платформы для ног | 6 |
| 22 | 3С0106030А | Болт | 1 |
| 23 | 3С0W17061W | Шайба | 1 |
| 24 | 3С0W13061W | Шайба | 1 |

Передняя часть

Устройство для установки задних стоек

Основная вертикальная стойка

Поддерживающий элемент

Руль

Горизонтальная панель

Крыло

Заднее подводное крыло

Установка болтов

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3С0106020А | Болт для крепления соединителя | 1+1 |
| 2 | 3С0106035А | Болт для крепления поддерживающего элемента | 4+2 |
| 3 | 3С0206045А | Болт для крепления крыла | 6+3 |
| 4 | 3С0106080В | Верхний фиксирующий болт | 2+1 |
| 5 | 3С0106100В | Нижний фиксирующий болт | 2+1 |
| 6 | 3С0W130610 | Шайба | 1+1 |
| 7 | 3C0W170610 | Шайба | 8+4 |

# Text boxes

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2РВ000201А | Передняя часть | 1 |
| 2 | 3РВ000211А | Водорез | 1 |
| 3 | 3РВ000226А | Наконечник | 1 |
| 4 | 3РВ000240А | Крыло | 1 |
| 5 | 3РВ000261А | Малая пружина | 1 |
| 6 | 3РВ000262А | Передняя ось с резьбой | 1 |
| 7 | 3РВ000233А | Заглушка оси | 1 |
| 8 | 3РВ000281А | Ось | 1 |

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2РВ000300А | Задние стойки (обе 2/3) | 1 |
| 2 | 2РВ000301А | Левая задняя стойка | 1 |
| 3 | 2РВ000302А | Правая задняя стойка | 1 |
| 4 | 3COW07061W | Шайба | 4 |
| 5 | 3С0206045А | Фиксирующий болт | 4 |

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2РВ000400А | Основная стойка | 1 |
| 2 | 3СО106035А | Болт для фиксации платформы | 4 |
| 3 | 3С0W17061W | Шайба | 4 |

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3РВ000511А | Вилка | 1 |
| 2 | 3РВ000512А | Гибкий соединитель | 1 |
| 3 | 3РВ000513А | С-кольцо | 3 |
| 4 | 3РВ000514А | Узел руля | 1 |
| 5 | 3РВ000551А | Поддерживающий элемент | 1 |

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3РВ000611А | Крепление руля | 1 |
| 2 | 3РВ000612А | Скоба | 1 |
| 3 | 3РВ000651А | Перекладина руля | 1 |
| 4 | 3РВ000661А | Узел руля | 1 |
| 5 | 3РВ000671А | Фиксирующее кольцо | 2 |
| 6 | 3РВ000681А | Ручка руля | 2 |
| 7 | 3РВ000682А | Веревка | 1 |
| 8 | 3СС106030А | Болт для фиксации руля | 4 |

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2РВ000700А | Горизонтальная перекладина | 1 |
| 2 | 3С0106100В | Верхний фиксирующий болт | 2 |
| 3 | 3С0106080В | Нижний фиксирующий болт | 2 |

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2РВ000800А | Крыло (2 и 3) | 1 |
| 2 | 3РВ000811А | Левое крыло | 1 |
| 3 | 3РВ000812А | Правое крыло | 1 |

| Номер | Документ | Элемент | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2РВ000900А | Заднее подводное крыло | 1 |
| 2 | 3С0206145А | Фиксирующий болт | 2 |

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11